## Slide 1
CASO BOEING 737 MAX
Análisis desde la Perspectiva de la Ingeniería de Requisitos
Erick Jhair Rodas Ordoñez | Paralelo: A
Ingeniería de Software | UTPL | Abril 2026

## Slide 2
Introducción: El Fallo del MCAS
Entre 2018 y 2019, los vuelos Lion Air 610 y Ethiopian Airlines 302 se estrellaron fatalmente, provocando la pérdida de 346 vidas.
Las investigaciones revelaron que el MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) activó erróneamente los mecanismos de descenso de morro.
El error se derivó de lecturas incorrectas de un único sensor de ángulo de ataque (AOA), impidiendo a los pilotos neutralizar la falla a tiempo debido a deficiencias sistémicas en su concepción.

## Slide 3
Restricción Comercial
La elicitación se basó en minimizar cambios respecto al modelo anterior. Los requisitos de seguridad se subordinaron al objetivo comercial de evitar costos de reentrenamiento en simulador.
Pilotos Ignorados
Los usuarios finales no fueron consultados. Sus necesidades operacionales no se recogieron, al punto que los pilotos desconocían por completo la existencia del sistema MCAS.
Regulador Omitido
Boeing minimizó la relevancia del MCAS ante la FAA presentándolo como una modificación menor, impidiendo que el regulador formulara requisitos de certificación adecuados.
1. Obtención y Elicitación de Requisitos

## Slide 4
La especificación omitió principios fundamentales de la industria aeronáutica, resultando en un sistema frágil frente a fallas técnicas.
Falta de Redundancia: Se omitió el uso simultáneo de ambos sensores AOA, dependiendo de un solo sensor vulnerable.
Límites Operacionales Ausentes: No se especificó límite de activaciones consecutivas ni fuerza máxima de corrección manual.
Sin Indicadores: Ausencia de luz indicadora de activación del MCAS en cabina y nula mención en manuales.
Alertas Internas Ignoradas: Las advertencias de los ingenieros no modificaron las especificaciones.
2. Especificación de Requisitos

## Slide 5
10s
Respuesta Catastrófica
Fallo Severo en la Validación
En 2012, un piloto de prueba en simulador tardó diez segundos en responder a una activación no comandada del MCAS, un tiempo clasificado internamente como evento catastrófico.
Ocultamiento Crítico: Esta evidencia empírica que demostraba que el sistema no satisfacía los requisitos de seguridad fue ocultada a la FAA.
Adicionalmente, el programa ODA fragmentó la información entregada al regulador, impidiendo una evaluación externa y objetiva de la seguridad del sistema.
3. Validación y Verificación

## Slide 6
Riesgo Técnico No Mitigado
Fallo de sensor único: Los sensores AOA tenían historial de fallos por impactos de aves. Decidir usar solo uno era un riesgo evidente de diseño que nunca fue registrado, evaluado ni mitigado formalmente.
Tampoco se gestionó el riesgo de las activaciones múltiples, que en el caso de Lion Air ocurrieron más de 20 veces consecutivas.
Negocio vs. Seguridad
Conflicto Directo: Existía una restricción contractual (con Southwest Airlines) que penalizaba a Boeing si se requería entrenamiento en simulador.
Este conflicto no fue escalado como un riesgo. El requisito de negocio prevaleció sobre el de seguridad de forma encubierta, alterando la calidad global de la ingeniería.
4. Gestión de Requisitos y Riesgos

## Slide 7
Obtención
Realizar talleres participativos reales con pilotos e incluir canales de transparencia total con la FAA desde el día uno.
Especificación
Exigir redundancia obligatoria de sensores, definir límites operacionales físicos y documentar todo en los manuales de vuelo.
Validación
Implementar pruebas con pilotos reales y obligar al reporte ineludible de cualquier falla catastrófica en los simuladores.
Gestión
Crear matrices de trazabilidad, registros formales de riesgo y un canal de comunicación de seguridad independiente de la presión comercial.
5. ¿Qué Pudo Hacerse Diferente?

## Slide 8
Los requisitos de seguridad no pueden ser negociados como variables de ajuste ante restricciones de mercado. Su cumplimiento debe ser una condición autónoma y no negociable.
LECCIÓN FUNDAMENTAL DE LA TRAGEDIA
Los fallos en la ingeniería de requisitos no son simples errores de documentación; en sistemas de misión crítica, son decisiones con consecuencias fatales.
"
"